## Slide 1: Interrupt (Kesme)
Interrupt: Program akışında devam ederken, kurulu olan özel durum için o an yapmakta olan işini bırakıp, bu özel durumun belirtmiş olduğu fonksiyona gitmesi ve sonrasında kaldığı yerden devam etmesidir.
Bir sekreteri düşünelim, sekreter normal çalışmasını yaparken telefon geldiğinde o an yaptığı işi bırakıp telefona cevap verir. Eğer telefon sayısı birden fazla ise öncelik sırasına göre telefonlara cevap verir.

## Slide 2
Durum: Telefonun zili yok arama olup
Olmadığını anlamak için belirli aralıklar
ile sürekli telefona bakıyor.
2. Durum: Telefonun zili var telefon
çaldığında telefona bakıyor.
While(1){
if(read_button_input)
exit;
}
turn_on_led;
İnterrupt_handler(){
turn_on_led;
exit;

## Slide 3: Nested Vectored Interrupt
STM32F serisi nested vectored interrupt özelliğine sahiptir.
Kısaca birden fazla kesmenin iç içe çalışabildiğini ifade eder.
Önceliği düşük olan bir kesme aktif iken, önceliği daha yüksek olan bir kesme aktif olursa; işlemci içinde bulunduğu kesme fonksiyonunu durdurur ve önceliği yüksek olan kesme fonksiyonuna gider.

## Slide 6: RCC->APB2ENR
Alternate Function IO clock enable

## Slide 7
AFIO->EXTICR[0]

## Slide 12: External interrupt
RCC->APB2ENR
  İlgili portun alternatif fonksiyonu aktif yapılır.
  AFIO APB2ENR’ nin sıfır numaralı bitindedir.
AFIO->EXTICR[0-3]
  Port ve pin seçimi yapılır.
EXTI->FTSR
  Tetikleme düşen kenar ile yapılacaksa ilgili bit 1 yapılır.
EXTI->RTSR
  Tetikleme yükselen kenar ile yapılacaksa ilgili bit 1 yapılır.

## Slide 13: External interrupt
NVIC_EnableIRQ(EXTIxIRQn)
  Ayarlanan pin için interrupt aktif yapılır.
EXTIxIRQn | 
EXTI0IRQn | 0. pin
EXTI1IRQn | 1
EXTI2IRQn | 2
EXTI3IRQn | 3
EXTI4IRQn | 4
EXTI9_5IRQn | 9,8,7,6,5
EXTI15_10IRQn | 15,14,13,12,11,10

## Slide 14
#include "stm32f10x.h"
void EXTI3_IRQHandler(void){ //interrupt fonksiyonu 3. pin seçildiği için EXTI3
if((EXTI->PR & (1<<3))!=0){ //pending registerinin 3. biti kontrol ediliyor
GPIOC->BSRR|=(1<<13);
EXTI->PR|=(1<<3); //interrupt tekrar kuruluyor
}
}
int main(){
RCC->APB2ENR|=(1<<4)|(1<<2)|1; //portc,porta ve alternate function aktif yapılır
GPIOA->CRL|=(1<<15); //porta 3. pin pull-down ve giriş olarak ayarlandı
GPIOA->CRL&=~((1<<12)|(1<<13)|(1<<14));
AFIO->EXTICR[0] &=~((1<<12)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15));//portA nın 3. pini seçildi (EXTI3)
GPIOC->CRH|=((1<<20)|(1<<21));
GPIOC->CRH&=~((1<<22)|(1<<23));//portc 13. pin 50Mhz çıkış olarak ayarlandı
EXTI->FTSR|=(1<<3);//düşen kenar tetikleme ayarlandı
EXTI->RTSR|=(1<<3);//yükselen kenar tetikleme ayarlandı
EXTI->IMR|=(1<<3);//Interrupt mask register 3. hat için ayarlandı
NVIC_EnableIRQ(EXTI3_IRQn);//Interrupt fonksiyonu aktif yapıldı
while(1){//main fonksiyonunda hiçbir işlem yapılmıyor
}
}
3. pin | CNF |  | Mode | 
değer | 1 | 0 | 0 | 0
Bit no | 15 | 14 | 13 | 12
13.Pin | CNF |  | Mode | 
değer | 1 | 1 | 0 | 0
Bit no | 23 | 22 | 21 | 20